附件2老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 具体内容 | 参数 | 参考价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，提高安全性。 | PVC地胶垫材质：实心塑胶；表面：工程PVC耐磨层；尺寸：2米； 特色：实心全塑料双面防水，绿色无甲醛，抗磨耐压，一铺即用。 | 30-46元/平方米 |
|  |  |  |  | 防滑地板产品类型：强化复合地板；环保等级：国际E1级，国企E0级； 耐磨等级：家用Ⅰ级；单片规格：1222*201*12mm。 | 150-198元/平方米 |
|  |  |  |  | 防滑地砖产品规格：600*600mm；产品厚度：约9.3mm；吸水率：≤0.5%。 | 160-288元/平方米 |
| 2 | 基础 | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 | 坡道改造：水泥坡道高度定制，按植筋砌体，粉煤灰回填，现浇硬化10mm以内带模板，坡度≤12°，±4mm以内，每平方单价，不铺设瓷砖。 | 150-387元/平方米 |
|  |  |  |  | 移动坡道橡塑材质，定制尺寸。 | 50-120元/块 |
| 3 | 基础 | 安装床边护栏 （抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | 1.移动扶手底座尺寸：50*60cm；2.高度调节：69-83cm；3.材质：不锈钢；4.承重150kg；5.主要特点：抗氧化，耐腐蚀；6.重量：20kg。 | 800-1500元/个 |
| 4 | 基础 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。 | 一字型扶手尺寸600mm 1.扶手外层：优质抗菌尼龙管，尼龙厚5mm；内衬管径25mm，外管径35mm，边缘45度导角，防划伤； 2.扶手内衬不锈钢管精细抛光打磨，采用冲床整体衔接工艺，一体式不锈钢，非焊接工艺； 3.三通链接件一体工艺的，非焊接式； 4.产品特性：承重性能：扶手承重力≥300kg，封头连接口为14扣；抗菌性能：对金黄色葡萄球菌抗菌率达到99%以上；防火性能：具有良好的耐火性，针焰测试达到60S或以上；防滑性能：椭圆型凸点防滑颗粒的尼龙外层，符合人体工学设计；横纵双向防滑。 | 184-230元/个 |
|  |  |  |  | U型扶手尺寸600mm；具体参数同上1－4条。 | 244-320元/个 |
|  |  |  |  | 落地U型扶手尺寸600*700mm；具体参数同上1－4条。 | 298-350元/个 |
|  |  |  |  | L型扶手尺寸700*500mm；具体参数同上1－4条。 | 266-320元/个 |
|  |  |  |  | 135度扶手尺寸600*350mm；具体参数同上1－4条。 | 248-320元/个 |
|  |  |  |  | 花洒倒T型扶手尺寸1200*800mm；具体参数同上1－4条。 | 364-470元/个 |
| 5 | 基础 | 配置淋 浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 1.本体管架使用铝合金，螺钉、螺母为不锈钢材质；2.本体座面、靠背采用PE吹塑工艺；3.座垫、靠背垫使用EVA发泡材料；4.浴椅腿部长度调节使用e型拴。 | 300-350元/把 |
| 6 | 基础 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 1.四角手杖材质铝合金，管直径22mm、壁厚1.2mm，表面防氧化处理；2.高度可调，70cm-90cm，9档调节，伸长量标识清楚；3.支脚垫材质为防滑橡胶材料；4.使用时可以更换支撑头；5.底座为偏心设置，左右手均可调节使用。 | 60-120元/根 |
| 7 | 基础 | 防走失 装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。 | 定位手表：触摸屏 1.54寸；CPU ：MTK6261A；频段:GSM850/900/1800/1900； GPR位置精度:0.1-15；分辨率：IPS240*240；电源:磁吸式充电，780mA锂电池；产品尺寸≥45*40*14.5mm； 功能：1.血压、心率检测监控；2.在线GPS定位、AGPS定位、基站定位、WIFI定位；3.摔倒报警、一键求助SOS功；4.电子围栏，历史路线全面监控；5.语音微聊，远程监听功能；6.运动计步功能；7.一键导航功能；8.低电量报警；9.支持Android\IOS\PC系统，最大支持50用户。 | 300-680元/个 |
| 8 | 基础 | 蹲便器改坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 1.蹲便器拆除，清理垃圾；2.防水修补，防水修补部位试水48小时，不漏水；3.加装地漏，排污管接引出地面，封好管口，防止杂物掉进排污管；4.用细沙回填压实，用1：2.5水泥砂浆平化；5.铺贴瓷砖还原地面；6.48小时后安装普通坐便器，连接给水管，坐便器底座打胶固定；7.马桶尺寸/Size；690*370*770mm 地排300、400mm | 2000-3800元/项 |
| 9 | 可选 | 平整硬化 | 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 | 1.根据设计图纸，破除原地面；2.清除垃圾；3.用M5水泥砂浆抹平压实。 | 200-230元/平方米 |
| 10 | 可选 | 安装扶手 | 在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。 | 1.通道扶手（楼道）尺寸600mm；2.具体参数同第４项1－4条。 | 80-120元/米 |
|  |  |  |  | 1.不锈钢扶手（室外）根据现场订制尺寸；2.材质：202不锈钢材质。 | 15-32元/米 |
| 11 | 可选 | 门槛移除 | 移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。 | 1.根据评估方案，拆除门槛；2.清理拆除垃圾，垃圾清运；3.拆除后平化或墙厚坡化。 | 300-550元/项 |
| 12 | 可选 | 平开门改为推拉门 | 方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。 | 1.卫生间门、门框拆除，清理垃圾；2.根据尺寸定制不同材质的门及门套进行安装。 | 2000-4000元/项 |
| 13 | 可选 | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。 | 1.卫生间门、门框拆除；2.按照需求拓宽门洞，清理垃圾；3.根据尺寸定制不同材质的门及门套进行安装。 | 3000-5000元/项 |
| 14 | 可选 | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。 | 1.工艺：表面电镀喷漆处理；2.材质：304不锈钢；3.原门把手拆除及安装。 | 400-500元/项 |
| 15 | 可选 | 安装闪光振动门铃 | 供听力视力障碍老年人使用。 | 1.材质：进口ABS原生塑料；2.工作频率：433MHZ；3.产品尺寸：按钮90*40*20mm；接收90*65*20mm；4.供电：按钮12V23A；接收3节5号电池；5.特色：圆角抛光舌肌、皮带扣功能、选曲16首个性铃声；6.工作模式：铃声+七彩闪灯、铃声+震动、七彩闪灯。 | 200-350元/套 |
| 16 | 可选 | 配置护 理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 1.手动护理床产品功能：左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、娱乐、带音轮，可移动可调成做起式，床体机器人全自动焊接，采用静电喷涂技术及国家标准冷轧钢材。起背：85±5°；左右翻身50±5°；抬腿45°±5°；落腿80°±5°；床体承重不小于260kg。 2.技术参数：床体骨架采用80*40*1.0的成型方管焊接而成,板厚≥0.8mm，管厚≥0.8mm，可承载≥260kg；床面采用20*40mm、10mm厚的冷轧钢方管，通气设计；床体采用环保抗菌粉末静电喷涂；床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计可拆卸，尾板外侧有信息卡插槽；铝合金折叠护栏，铝合金立柱，护栏连接件为金属部件，放下可隐藏于床面两侧与床面板平齐；丝杠为套筒丝杠，万向节采用优质方钢，所有连接件均为钢结构；不锈钢折叠摇柄；配置制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，宽轮饼设计；带有输液架、餐桌版、便盆、洗头盆等配件。 | 1500-3000元/张 |
|  |  |  |  | 1.电动护理床产品功能：采用背光式遥控手柄夜晚使用更方便、手动自由转换左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、防止侧滑、防止下滑、娱乐等功能，采用超静音脚轮，可移动可调成轮椅式，增加定时翻身功能，工艺更精美，采用静电喷涂技术及国家标准冷轧钢材。起背：85mm；左右翻身50±5°；抬腿45°±5°；落腿80°±5° 2.技术参数：产品外形尺寸：长:2100mm、宽:960mm、高:480mm；背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°可任意调节，可左右翻身 起背 抬腿 下曲腿 秒开便孔 可洗头 洗脚 输液 护栏 移动脚轮配置；产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管80×40mm，床腿为优质冷轧碳素钢管40×40mm，床面板采用长40mm×宽20mm×厚度1.0mm优质钢管焊接成型，床面外框采用25×25mm钢管折弯工艺，带钢压板床面；床体静态可承载300Kg、动态可承载200Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形；两组摇杆；摇杆全不锈钢设计；可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置，外套ABS塑料防尘套；侧面护栏总长1200mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，五支不锈钢护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，配有防松紧固件，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位；床头尾板采用ABS强化塑胶材料，一次成形，无缝隙，暗藏锁定开关，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸；采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音；整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料； 3.可选配：输液架、餐桌板。 | 4000-4500元/张 |
| 17 | 可选 | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 | 1.防压疮垫：36个独立气室，气囊相互连通，易充气和调节，带止回充气阀； 2.通过充气阀进行充气； 3.配置标准座垫套，坐套面为透气且富有弹性的网格布料，座垫外套底部有防滑处理及刺毛粘； 4.基本参数规格：产品材质：聚氯乙烯（PVC）；座垫自重：约0.45kg；最大承重：≤100kg；尺寸（座宽*座深）：42*42cm；高度：约4cm。 | 100-220元/个 |
|  |  |  |  | 1.防压床垫主体为充气床垫，床垫由主机气泵、床面喷气条组成；2.材质：国际通用0.36mm厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成；3.主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；防寒、防高温的优质橡胶软管；4.功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；5.气条数量：24条；6.充气后尺寸（长*宽*高）：195*85*60mm；7.工作电压、频率：220V50HZ气泵村力范围：50～110mmHg气泵流量范围：5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟；8.最大噪声：≤ 45dB（A），超静音。 | 150-200元/张 |
| 18 | 可选 | 水龙头 改造 | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。 | 1.抽拉龙头（非感应）功能特点：抽拉60cm+升降10cm；2.陶瓷阀芯；3.过滤网起泡器；4.表面处理：电镀；5.材质：黄铜；6.进水管：60cm；7.安装孔径31mm-42mm。 | 180-300元/项 |
| 19 | 可选 | 浴缸/淋浴房改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 | 1.浴缸淋浴房拆除，清理垃圾；2.防水修补，防水修补部位试水48小时，不漏水；3.改装地漏，排污管接引出地面，封好管口，防止杂物掉进排污管；4.用细沙回填压实，用1：2.5水泥砂浆平化；5.铺贴瓷砖还原地面；6.安装浴帘材质：EVA；7.技术参数：重量：约360g-690g；孔眼：金属材质浴杆材质；低碳钢工艺；烤漆承重：4-6kg；直径：外管-25mm，内管-22mm。 | 200-498元/平方米 |
| 20 | 可选 | 台面改造 | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。 | 1.根据评估方案，拆除旧灶台；2.把拆除垃圾打包清理干净并转运；3.铲出原灶台部位的油烟汚渍。 | 600-1000元/项 |
|  |  |  |  | 1.墙地面清理；2.用1:2.5水泥砂浆抹平压实；3.墙面铺贴300*600mm瓷砖，地面铺贴300*300mm防滑地砖。 | 150-280元/平方米 |
|  |  |  |  | 1.安装洗菜盆：无铅不锈钢单槽水槽；2.尺寸500*400mm。 | 350-779元/个 |
|  |  |  |  | 安装灶台：根据需求实际高度改造大理石灶台、操作台、洗菜池，安装柜体(包含主材、安装辅料、人工，不含灶具及五金水暖)。 | 1000-1600元/米 |
| 21 | 可选 | 加设 中部柜 | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 材质：人造板。 | 280-389元/米 |
| 22 | 可选 | 安装自动感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 1.感应灯尺寸：150mm；2.输入电压：5v；3.供电方式：usb充电；4.灯珠：7颗；5.电容量：350mah；6.使用时长：120天；7.感应范围：0-4m；8.感应延时：人离开后20s-30s灯灭；9.安装方式：可粘贴、磁吸、手持。 | 40-73元/个 |
| 23 | 可选 | 电源插座及开关 改造 | 视情况进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。 | 1.高位遥控开关遥控距离：标准配置30米；2.开关外形尺寸：86*86*33mm；3.灵敏度：-100db；4.工作电压：av100-250v；5.插座尺寸：86mm*86mm。 | 80-125元/个 |
|  |  |  |  | 1.插座特色：大孔距插孔，无铆连接，强化后座；2.规格：五孔。 | 30-45元/个 |
|  |  |  |  | 对电路进行布排、定位，用2.5mm2铜芯线连接电源。 | 120-198元/平方米 |
| 24 | 可选 | 安装防撞护角/防撞条、提示 标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 防撞护角：高弹防撞；3M贴胶；防水防污；NBR材质；60mm*12mm*60mm。 | 15-30元/10个 |
|  |  |  |  | 防撞条：高弹防撞；3M贴胶；防水防污；NBR材质；厚度0.8cm*宽度8cm。 | 10-15元/米 |
|  |  |  |  | 1.提示标识工艺：彩色喷绘；2.安装：撕开即贴。 | 5-10元/个 |
| 25 | 可选 | 适老家具配置 | 如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 1.换鞋凳尺寸：40*28*30cm；2.材质；人造板、麻布软垫。 | 150-180元/个 |
|  |  |  |  | 1.适老椅承重：150kg；2.材质：曲木 松木 海绵；3.面料：麻布；4.工艺：高温热压弯曲木。 | 300-420元/张 |
|  |  |  |  | 1.电动晾衣架照明：24w；2.尺寸：130cm*30cm*7cm；3.升降高度：140cm；4.杆数：四杆；5.孔数：20个；6.电压220V 50-60hz；7.长度：140cm-240cm；8.承重：35kg。 | 1200-1400元/项 |
| 26 | 可选 | 轮椅/ 助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。 | 1.轮椅车架采用高强度A3钢焊接而成，经二度磷化后静电喷涂；2.肘节式刹车；3.脚踏板采用偏心装置锁紧，可调节高度；4.可折叠式车型；5.座靠垫采用阻燃牛津布料，并且内套加帆布进行加牢加固6.座宽46cm；7.耐磨8寸PU万向前轮，24寸免充气式后轮。 | 480-850元/台 |
|  |  |  |  | 1.框式助行器车架为铝合金氧化；2.车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度；3.前置：2个3"PU轮。后配：防滑耐磨胶脚；4.PVC把手；5.可折叠式车型。 | 80-100元/架 |
| 27 | 可选 | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 | 手持式放大镜为大镜面，采用PMMA高清光学镜片，ABS耐摔材质，直径90mm，10倍。 | 15-75元/个 |
| 28 | 可选 | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 1.双耳式助听器满档声增益 53±5dB；2.频率响应范围 300-3800HZ；3.最大声输出 ≦130±3dB；4.等效输入噪音 ≦32dB；5.总谐波失真 500HZ≦10%、800HZ≦10%、1600HZ≦8%；6.等额电源电流消耗 ≦10mA；7.电池/电压 5号/1.5V；8.体积 6.7*4.2*2.0cm；9.重量 ≦30g（不含电池）；10.方向性：全指向。 | 200-320元/个 |
| 29 | 可选 | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。 | 1.材质：304不锈钢、塑胶、硅橡胶；2.长：12cm；3.手柄长：13cm；4.手柄直径：3.2cm；5.手带长：28cm；6.含叉、勺、碗、筷子；7.辅助手功能障碍人群进食用。 | 200-480元/套 |
| 30 | 可选 | 安全监控装置 | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。 | 紧急呼叫器（1托1）特色：待机时长，音量大，体积小，主机可重建，无需网络，LED灯光提示。 | 80-135元/组 |
|  |  |  |  | 1.烟雾报警器工作原理：光电式；2.工作电压：DC3V；3.本地报警方式:声光报警；4.电池设计寿命：10年；5.使用环境：温度-10℃~55℃；6.重量：161.4±5g（含电池）；7电池容量：1400mAh。 | 100-212元/个 |